## Slide 1
《数字系统基础》复习材料
北京交通大学 数字系统基础

## Slide 2
主要内容
第一章
第二章
第三章
第四章
第五章
第六章
第七章
第八章
第九章
数字逻辑基础
组合逻辑电路
锁存器和触发器
时序逻辑电路
半导体存储器和可编程逻辑器件
数模与模数转换器
脉冲波形的变换与产生 (555定时器)
数字系统分析与设计
逻辑门电路

## Slide 3
第1章 数字逻辑基础
内容简介
  1. 计数体制
  2. 常用的各种进制数、编码及相互转换
  3. 数字逻辑的基本运算

## Slide 4
例：十六进制数8A.C
转换成十进制数为？ 转换成二进制数为？
转换成八进制数为？
其8421BCD码为？ 余三码为？
(8A.C)16 = 8*161 + 8*160 + 12*16-1 = (138.75)10
(8A.C)16 = ( 1000 1010. 1100) 2
= ( 2 12. 6) 8
= ( 0001 0011 1000. 0111 0101) 8421BCD
= ( 0100 0110 1011. 1010 1000) 余三码

## Slide 5: 数字逻辑的基本运算
基本逻辑运算
（与、或、非）
复合逻辑运算
（与非、或非、与或非、同或、异或）
逻辑函数的表达形式及相互转换
(书上及课件例题)
（真值表、逻辑函数表达式（5种）、逻辑图、波形图）
逻辑代数的运算公式和三种基本规则
逻辑函数的化简
（最小项概念、卡诺图法，课件例题）

## Slide 6
1、了解半导体的基本概念和半导体器件的开关特性（二极管、三极管、场效应管）。
2、掌握CMOS基本逻辑门电路原理及分析方法
2、熟练掌握基本逻辑门（与、或、非、与非、或非、异或、同或）、线与、三态门、传输门、OD/OC门的概念。
3、学会门电路逻辑功能分析方法。
4、熟悉逻辑门的主要参数及在应用中的接口问题。
第2章 逻辑门电路

## Slide 7
基本概念（包括但不限于）：
CMOS门电路结构。
CMOS漏极开路门（简称OD门）能实现“线与”，OD门在正常工作时必须外接上拉电阻和电源。
三态门有哪三态？三态门主要用于总线传输。传输门的特点？
扇入数、扇出数的定义？
CMOS和TTL门电路的特点？

## Slide 8
第3章 组合逻辑电路
小规模集成电路(SSI)构成组合逻辑电路的一般分析方法和设计方法。
1. 分析的步骤：（☆）
(1) 由逻辑图写表达式；
(2) 化简表达式；
(3) 列真值表；
(4) 描述逻辑功能。
2. 设计的步骤：（☆）
(1)分析设计要求，设置输入输出变量并逻辑赋值；
(2)列真值表；
(3)写出逻辑表达式，并化简；
(4)画逻辑电路图。
参考课件例题及作业题

## Slide 9: 例：用MSI实现组合逻辑函数
常用中规模集成（MSI）组合逻辑电路的逻辑功能、使用方法和应用举例。
编码器、译码器、数据选择器、加法器和数值比较器的概念、原理和应用、竞争冒险的概念等
利用译码器138、数据选择器151、153实现组合逻辑函数的方法
1. 译码器74138
2.数据选择器74151
以译码器的地址输入端（A2A1A0）作为逻辑函数的输入变量（ABC），译码器的每个输出端Yi 都与某一个最小项mi 相对应，加上适当的门电路，就可以利用译码器实现组合逻辑函数
将A、B、C分别从地址输入端A2、A1、A0输入，使Di为0或1，Y端作为函数输出F
参考课件上例题及作业题

## Slide 10
第4章 触发器
1、熟练掌握闩锁电路结构、基本SR锁存器、门控RS锁存器、D锁存器、JK触发器、D触发器、T 触发器及T’触发器的逻辑功能
2、掌握用功能表、特性方程、状态图和波形图等多种方式来描述触发器的逻辑功能
3、掌握不同类型触发器之间的转换方法
4、对给定的锁存器/触发器电路，可以绘制时序波形

## Slide 11
第5章 时序逻辑电路
2、熟练掌握同步时序逻辑电路的分析方法
1、熟练掌握时序逻辑电路的描述方式及其相互转换。
逻辑电路图、逻辑方程组、状态转换表、状态图、时序图
3、熟练掌握中规模(MSI)时序逻辑电路寄存器、移位寄存器、计数器的逻辑功能及应用（分析和设计）。
运用“反馈清零法”、“反馈置数法” 等方法构成“N进制计数器”，特定功能综合逻辑电路分析设计等（如例5-10）
参考书上例题及作业题
常见器件：161,163,190,194,290等 重点掌握

## Slide 12
基本概念（包括但不限于）：
时序电路的基本结构由哪两部分构成？
同步时序电路、异步时序电路的区别？
米里型、穆尔型的区别？
n位的寄存器需要n个触发器。
计数器的模的定义。模为n就是n进制。

## Slide 13
第6章 半导体存储器和可编程逻辑器件
熟悉半导体存储器字、位、存储容量、地址等基本概念，ROM的工作原理及典型应用。
掌握PLD基本结构、分类和表示方法；
掌握用PLD实现逻辑电路的方法（PROM，PLA）（分析和设计，重点：课件例题）
了解现场可编程门阵列FPGA的概念和基本原理

## Slide 14
基本概念（包括但不限于） ：
ROM, RAM的区别是什么？
ROM存储器由哪三个部分组成？
PLD的概念？PROM、PLA的概念？

## Slide 15
第7章 脉冲波形的变换与产生
4、重点：掌握由555定时器组成的多谐、单稳、施密特触发器的电路及波形。
2、正确理解多谐振荡器、单稳态触发器、施密特触发器的电路组成及工作原理。
3、掌握多谐、单稳、施密特触发器的逻辑功能及主要指标计算。
1、掌握555定时器的工作原理。
参考作业题

## Slide 16
基本概念（包括但不限于） ：
单稳态触发器有哪两种状态？施密特触发器呢？多谐振荡器呢？
单稳态触发器的应用有哪些？施密特触发器呢？多谐振荡器呢？
单稳态触发器是边沿触发，施密特触发器是电平触发，多谐振荡器不需要外加触发。
555定时器是一种模、数混合的集成电路。

## Slide 17
第8章 数/模和模/数转换
3、正确理解D/A、A/D转换器的主要参数。
1、熟悉权电阻、倒T形电阻网络D/A转换器(DAC)、集成D/A转换器的工作原理及相关计算。掌握。
2、熟悉并行比较、逐次比较、双积分A/D转换器(ADC)的工作原理及其特点。

## Slide 18
4位DAC，当输入D3D2D1D0=0010时，输出模拟电压vo=1.2V。问：当输入D3D2D1D0=1000时，输出模拟电压vo=？
10位DAC，其分辨率vo=？
4.8V
1/1023
A/D转换的四个步骤为？
取样，保持，量化，编码
A/D转换的速度最高为？最低为？
并行比较型，双积分型

## Slide 19
第9章 数字系统分析与设计
1、熟悉数字系统的基本概念、以寄存器传送语言为代表的小型/微型数字系统设计方法
2、熟悉简易计算机的基本结构，各功能模块的原理和设计方法，可按模块对简易计算机进行功能分析。
上述自行了解。